## Slide 1: تفاوت سازه با دیوار برشی و بدون دیوار برشی

## Slide 2: مقدمه
با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه (در اثر باد یا زلزله) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد. ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند. عناصر مقاوم در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی ، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو می باشند. استفاده از قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزئیات خاصی دارد که شکل پذیری کافی قاب را تأمین نماید. این جزئیات از لحاظ اجرایی غالبا دست و پاگیر بوده و در صورتی می توان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاه خیلی بالا باشد از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشد و تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی نمی تواند در این زمینه جوابگو باشد که در این شرایط دیواربتن آرمه یکی از بهترین روش ها هستند.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 3: انواع دیوار برشی بتن آرمه
دو نوع دیوار برشی بتن مسلح وجود دارد :
1-دیوار برشی درجا: در دیوار برشی در جا به منظور حفظ یکنواختی و پیوستگی میلگردهای دیوار ، به قاب محیطی قلاب می شوند.
2-دیوار برشی پیش ساخته: در دیوار های برشی پیش ساخته یکنواختی و پیوستگی با تهیه کلیه های ذوزنقه شکل در طول لبه های پانل و یا از طریق اتصال پانلها به قاب توسط میخهای فولادی صورت می گیرد. تعبیه بال در دیوارها برای پایداری و شکل پذیری سازه بسیار مفید می باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 4: نیروهای وارد بر دیوار برشی
به طور کلی دیوار های برشی تحت نیروهای زیر قرار می گیرند :
1-نیروی برشی متغیر که مقدار آن در پایه حداکثر می باشد. (برش پایه)
2-لنگر خمشی متغیر که مقدار آن مجددا در پای دیوار حداکثر است و ایجاد کشش در یک لبه ( لبه نزدیک به نیروها و فشار در لبه متقابل می نماید) با توجه به امکان عوض شدن جهت نیروی باد یا زلزله در ساختمان ، کشش باید در هر دو لبه دیوار در نظر گرفته شود.
3-نیروی محوری فشاری ناشی از وزن طبقات که روی دیوار برشی تکیه دارد .
توجه : در صورتی که ارتفاع دیوار برشی کم باشد ، غالبا نیروی برشی حاکم بر طراحی آن خواهد بود لیکن اگر ارتفاع دیوار برشی زیاد باشد لنگر خمشی حاکم بر طراحی آن خواهد بود . به هر حال دیوار باید برای هر دو نیروی فوق کنترل و در مقابل آنها مسلح گردد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 5: ديوار برشي راه‌حل مقابله با زلزله
علم مهندسي زلزله ساختمان‌ها در سال 1950 ميلادي هم زمان با فعاليت‌هاي گسترده بازسازي پس از پايان جنگ جهاني دوم شروع گرديد.
تلاش‌هاي اوليه به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها، براساس فرضياتي نه چندان دقيق بر روي واکنش سازه در اثر ارتعاش زمين صورت گرفت که بدليل کمبود ابزار تحليل مناسب و سوابق اطلاعاتي کافي در مورد زلزله، روش‌هاي ناقصي بودند. مشاهده عملکرد سازه‌ها در هنگام وقوع زلزله و همچنين مطالعات تحليلي و کارهاي آزمايشگاهي و جمع‌آوري اطلاعات مربوط به زمين‌لرزه‌هاي چهار دهه اخير، امکان ارايه روشي مدرن براي طراحي سازه‌هاي مقاومت در برابر زلزله را فراهم آورده است.
در طي دهه 1950، سيستم ”قاب خمشي شکل‌پذير“ از سيستم ”قاب خمشي“ که در آن زمان تنها سيستم مقاوم در ساختمان‌هاي چندين طبقه‌ بتني و فولادي بود ، منشا گرفت و به دليل رفتار مناسب اين سيستم در برابر زلزله، کاربرد آن تا اواخر دهه 1970 ادامه يافت. در طي اين مدت سيستم‌هاي جديدتر و کارآمدتري نظير ديوارهاي برشي و يا خرپاها براي تحمل فشار جانبي باد در ساختمان‌هاي بلند رايج شدند و تقريباً روش ساخت به صورت قاب تنها در اين ساختمان‌ها، کنار گذاشته شد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 6: ديوار برشي راه‌حل مقابله با زلزله
تحقيقات تجربي و تئوري انجام شده در سراسر جهان طي دهه‌هاي 60 و 70 و 80 ميلادي منجر به جمع‌آوري اطلاعات مفصلي در رابطه با واکنش سيستم‌هاي ساختماني داراي ديوار برشي در هنگام زلزله شد که اين مطالعات بر اهيمت قاب خمشي شکل‌پذير در کاهش بار زلزله تأکيد داشتند. با توجه به اينکه سازه‌هاي داراي صلبيت بيشتر (يعني شکل‌پذيري کمتر) در هنگام زلزله، تحت نيروهاي به مراتب قوي‌تري قرار مي‌گيرند و از آنجا که وجود ديوار برشي در ساختمان‌ها باعث افزايش صلبيت آنها مي‌شود، کاربرد ديوارهاي برشي، نامناسب تشخيص داده شد و بيشتر ساختمان‌ها به روش قاب خمشي ساخته شدند. براي نمونه در برخي از کشورها خصوصاً کشورهاي توسعه نيافته بدون رعايت حداقل ضوابط شکل‌پذيري، قاب‌هاي ساختماني از انواع شکننده و فاقد قابليت تحمل زلزله‌هاي قوي بدون وارد آمدن آسيب شديد به ساختمان، اجرا شدند و همانگونه که در زمين لرزه‌هاي چهار دهه اخير مشاهده شد، بسياري از ساکنين خود را در ”تله‌هاي مرگ“ گرفتار کردند. آنچه در زير مي‌آيد، بيان خلاصه‌اي از رفتار سازه‌هاي ديوار برشي است که در حوادث زمين لرزه‌هاي 30 سال اخير قرار داشته‌اند.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 7: ديوار برشي راه‌حل مقابله با زلزله
زلزله ماه مه سال 1960 شيلي:
اولين گزارش در ارتباط با رفتار ساختمان‌هاي داراي ديوار برشي، مربوط به اين زلزله مي‌باشد تجربيات در زلزله شيلي، کاربرد ديوارهاي برشي در زلزله‌هاي شديد را درکاهش خسارات سازه‌اي و غيرسازه‌اي، تأييد مي‌کند. در چند مورد، ديوارهاي برشي ترک خورده‌اند اما رفتار کلي ساختمان تغيير نکرده است.
زلزله ماه ژوئيه سال 1963 يوگسلاوي:
در اين زمين‌لرزه، ديوارهاي بتني غيرمسلح بکار رفته (مثلاً در هسته ساختمان و يا در طول آن) توانستند با مهار کردن پيچش بين طبقات از خسارات عمده جلوگيري کنند و تنها در چند مورد استثنائي قسمت‌هاي تحتاني تيرهاي محيطي، در اثر لرزش‌هاي شديد، جدا شده بود.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 8: ديوار برشي راه‌حل مقابله با زلزله
زلزله ماه فوريه سال 1971 سن فرناندو (کاليفرنيا):
پس از وقوع اين زلزله، ساختمان 6 طبقه مرکز پزشکي IN-DIAN HILL با سيستم مرکب قاب و ديوار برشي، تنها نياز به ترميم داشت در حاليکه ساختمان 8 طبقه بيمارستان HOLLY CROSS در کنار آن بدليل اينکه سيستم قاب تنها در آن بکار رفته بود. به شدت آسيب ديد و نهايتاً تخريب شد.
زلزله ماه مارس سال 1977 بخارست (روماني):
در اين زلزله که 35 ساختمان چندين طبقه به طور کامل ويران شد، صدها ساختمان بلند و برج‌هاي آپارتماني که در آنها از ديوارهاي بتني در امتداد کريدورها و يا سرتاسر ساختمان استفاده شده بود، بدون خسارات عمده، سالم و قابل استفاده باقي ماندند.
زلزله ماه اکتبر سال 1985 مکزيکوسيتي (مکزيک):
ويراني‌هاي اين زلزله در مکزيک، به خوبي عواقب عدم استفاده از ديوارهاي برشي تقويت کننده را نشان داد. در اين زمين‌لرزه حدود 280 ساختمان چند طبقه با سيستم قاب تنها، به دليل نداشتن ديوار برشي به طور کامل تخريب شده و از بين رفتند.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 9: ديوار برشي راه‌حل مقابله با زلزله
زلزله ماه دسامبر سال 1988 ارمنستان:
زلزله ارمنستان در سال 1988 دليل ديگري بر نتايج منفي حذف ديوارهاي برشي در ساختمان‌هاي چندين طبقه است. در اين زمين‌لرزه 72 ساختمان به دليل نداشتن ديوار برشي، به کلي ويران شده و 149 ساختمان در چهار شهر Leninakam و Spitak و Kirovakan و Stepomavan دچار آسيب‌هاي شديد شدند. با اين وجود کليه 21 ساختمان با پانل‌هاي بزرگ موجود در اين چهار شهر هيچگونه آسيبي نديده و در ميان ويرانه‌هاي ساختمان‌هاي ديگر، پابرجا ماندند.
در دهه‌هاي اخير روش‌هاي شکل‌پذير ساختن سيستم‌هاي سازه‌اي که گاهي قابليت افزايش مقاومت در برابر زلزله را نداشتند مورد توجه قرار گرفت که ضمن ايجاد احساس امنيت کاذب، هيچگونه بازدهي کافي نداشتند. در ابتداي پيدايش علم مهندسي زلزله، بسياري از متخصصين مفهوم شکلي‌پذيري (ductility) را با انعطاف‌پذيري (flexibility) اشتباه کردند و در نتيجه سازه‌هاي انعطاف‌پذير زيادي در مناطق زلزله‌خيز جهان ساخته شد. با اينکه تعدادي از آنها شکل‌پذير بودند اما هنگام وقوع زلزله، در اثر پيچش زياد بين طبقات، خسارات غير قابل جبراني به اين ساختمان‌ها وارد شد. در ساختمان‌سازي امروزي که تنها 20 درصد کل مخارج مربوط به هزينه در سيستم سازه‌اي و مابقي صرف مخارج کارهاي معماري و تأسيسات برقي و مکانيکي مي‌شود. انتخاب يک سيستم سازه‌اي مناسب که امنيت جاني و مالي افراد را در برداشته باشد از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و يکي از راه‌هاي رسيدن به چنين امنيتي استفاده از ديوارهاي برشي در سازه‌هاي بتني مي‌باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 10: ديوار برشي راه‌حل مقابله با زلزله
جزئيات شکل‌پذيري ديوارهاي برشي که بعد از مطالعات اخير، در برخي آئين‌نامه‌ها ذکر شده‌اند هنوز در زلزله‌هاي واقعي مورد آزمايش قرار نگرفته‌اند. بدون شک استفاده از اين جزئيات، باعث شکل‌پذيرتر شدن ديوارها مي‌شود ولي ميزان دقيق بهره‌وري از شکل‌پذيري بايد در زلزله‌هاي واقعي و يا مطالعات پيچيده پاسخ‌هاي ديناميکي ديوار در اثر زلزله مشخص شود. طراحي ديوار به صورت شکل‌پذير هنگامي صحيح است که مقاومت آن از طريق خمش صورت بگيرد نه از طريق برش و همچنين ظرفيت برشي ديوار در هر مقطع از برش آن مقطع که بر مبناي مقاومت خمشي ديوار به دست مي‌آيد، بيشتر باشد. علاوه بر اين نه تنها ظرفيت برشي نهائي بلکه رفتار عضو بين حالت شروع ترک‌خوردگي و حالت گسيختگي برشي نيز مشخص باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 11: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
مطابق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای محاسبه نیروی زلزله بایستی طبق رابطه زیر عمل نمائیم:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 12: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 13: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
طبق روابط اسلایدهای قبلی تفاوت نیروی جانبی برای سازه با دیوار برشی و بدون دیوار برشی در ضریب زلزله (C) خواهد بود که در 2 پارامتر آن با توجه به اینکه سازه با دیوار برشی یا بدون دیوار برشی باشد متفاوت خواهد بود:
پارامتر اول) زمان تناوب سازه
زمان تناوب سازه برای قاب های بتن آرمه (قاب خمشی) برابر است با:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 14: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
پارامتر اول) زمان تناوب سازه
زمان تناوب سازه برای سیستم های دوگانه یا ترکیبی (قاب خمشی + دیوار برشی) برابر است با:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 15: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
پارامتر دوم) ضریب رفتار سازه
ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه بسته به شکل پذیری آن می تواند 7/5 برای شکل پذیری ویژه، 5 برای شکل پذیری متوسط و 3 برای شکل پذیری معمولی باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 16: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
پارامتر دوم) ضریب رفتار سازه
ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه+دیوار برشی بتن آرمه بسته به شکل پذیری آن می تواند 7/5 برای شکل پذیری ویژه، 6 برای شکل پذیری متوسط باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 17: محاسبه ضریب زلزله برای حالت دارای دیوار برشی و بدون دیوار برشی
پارامتر دوم) ضریب رفتار سازه
مشاهده گردید که که ضرایب رفتار سازه دارای دیوار برشی در سیستم قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی در شکل پیذیری متوسط بیشتر از قاب خمشی با شکل پذیری متوسط می باشد امه در شکل پذیری ویژه هر دو دارای ضرایب رفتار یکسانی هستند.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 18: مثال محاسبه ضریب زلزله برای حالت بدون دیوار برشی
مطلوبست محاسبه ضریب زلزله برای سازه ای با مفروضات زیر:
شهر: تبریز
کاربری: مسکونی
نوع زمین: II
ارتفاع تراز پایه: 28/4 متر
سیستم باربر جانبی: قاب خمشی بتن آرمه متوسط
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 19: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
الف) نسبت شتاب مبنا (A)
با توجه به اینکه شهر تبریز فرض شده است تبریز جزء مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد می باشد که نسبت شتاب مبنا برا این نواحی برابر 0/35 می باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 20: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
محاسبه این ضریب به دو پارامتر نوع زمین و زمان تناوب سازه بستگی دارد و از جمله عواملی است که برا سازه با دیوار برشی و بدون دیوار برشی متفاوت خواهد بود، با توجه به اینکه نوع زمین II فرض شده است اطلاعات مربوط به نوع زمین برابر است با:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 21: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
با توجه به مطالب گفته شده زمان تناوب سازه برای قاب خمشی بتن آرمه از رابطه زیر محاسبه می شود:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 22: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 23: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
N=1.23 1.1=1.35
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 24: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
پ) ضریب اهمیت ساختمان (I)
با توجه به مسکونی بودن کاربری ساختمان که جزء ساختمان های با اهمیت متوسط بوده و جزء گروه 3 محسوب می شود که طبق جدول ضریب اهمیت برابر یک می باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 25: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
ت) ضریب رفتار ساختمان ()
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 26: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط
ث) محاسبه ضریب زلزله ()
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 27: مثال محاسبه ضریب زلزله برای حالت با دیوار برشی
مطلوبست محاسبه ضریب زلزله برای سازه ای با مفروضات زیر:
شهر: تبریز
کاربری: مسکونی
نوع زمین: II
ارتفاع تراز پایه: 28/4 متر
سیستم باربر جانبی: قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 28: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
الف) نسبت شتاب مبنا (A)
با توجه به اینکه شهر تبریز فرض شده است تبریز جزء مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد می باشد که نسبت شتاب مبنا برا این نواحی برابر 0/35 می باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 29: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
محاسبه این ضریب به دو پارامتر نوع زمین و زمان تناوب سازه بستگی دارد و از جمله عواملی است که برا سازه با دیوار برشی و بدون دیوار برشی متفاوت خواهد بود، با توجه به اینکه نوع زمین II فرض شده است اطلاعات مربوط به نوع زمین برابر است با:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 30: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
با توجه به مطالب گفته شده زمان تناوب سازه برای قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی بتن آرمه از رابطه زیر محاسبه می شود:
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 31: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 32: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ب) ضریب بازتاب ساختمان (B)
N=2.03 1.023=2.07
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 33: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
پ) ضریب اهمیت ساختمان (I)
با توجه به مسکونی بودن کاربری ساختمان که جزء ساختمان های با اهمیت متوسط بوده و جزء گروه 3 محسوب می شود که طبق جدول ضریب اهمیت برابر یک می باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 34: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ت) ضریب رفتار ساختمان ()
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 35: محاسبه ضریب زلزله برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط+دیوار برشی بتن آرمه متوسط
ث) محاسبه ضریب زلزله ()
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 36: نتیجه گیری از ضرایب زلزله دو حالت
مشاهده می شود که ضریب زلزله سازه ای که دارای دیوار برشی است بزرگتر است سازه ای است که بدون دیوار برشی می باشد که این نتیجه به این علت می باشد که با توجه به اینکه سازه دارای دیوار برشی دارای سختی زیادی می باشد بالطبع زمان تناوب آن کمتر خواهد بود و به دلیل آنکه زمان تناوب سازه و ضریب زلزله رابطه عکس با یکدیگر دارند این ضریب افزایش پیدا کرده و عملاً سازه دارای دیوار برشی دارای نیروی زلزله (برش پایه) بیشتری نسبت به سازه بدون دیوار برشی خواهد بود تا هنگام وقوع زلزله های بزرگ نیز سازه کمتر دچار خرابی گردد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 37: معرفی دیوار برشی در نرم افزار ETABS 2016
الف) تعریف مقطع دیوار برشی
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 38: معرفی دیوار برشی در نرم افزار ETABS 2016
ب) ترسیم مقطع دیوار برشی
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 39: معرفی دیوار برشی در نرم افزار ETABS 2016
پ) اختصاص ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی
با توجه به بند مقابل مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
ضریب ترک خوردگی دیوار نسبت به ترک خورده بودن
یا ترک نخورده بودن متفاوت می باشد اما با توجه به
اینکه در این تحقیق هدف ما مقایسه سازه در حالت با
دیوار برشی و بدون دیوار برشی می باشد تفاوت چندانی
در نتایج نخواهد داشت.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 40: معرفی دیوار برشی در نرم افزار ETABS 2016
در این تحقیق ما دیوار برشی را ترک خورده فرض کرده و ضرایب
ترک خوردگی را 0/35 اختصاص داده ایم.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 41: معرفی دیوار برشی در نرم افزار ETABS 2016
ت) مش بندی دیوار برشی
المان های سطحی مدل شده در نرم افزار بایستی به ابعاد کوچکی تقسیم شوند تا نرم افزار بتواند به خوبی نیروها را انتقال داده و نتایج را به ما نشان دهند به همین جهت المان های سطحی بهتر است بصورت مربع هایی با اضلاع 0/5 در 0/5 متر تقسیم بندی شوند که طول دیوارهای برشی همگی 4/9 متر و 4/1 متر می­باشند پس بایستی در جهت طولی به 10 قسمت تقسیم نمائیم و ارتفاع دیوارهای برشی همگی 3/2 متر می­باشند و بهتر است در جهت ارتفاع آن را به 6 قسمت تقسیم نمائیم.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 42: معرفی دیوار برشی در نرم افزار ETABS 2016
ت) مش بندی دیوار برشی
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 43: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
الف) مقایسه برش پایه
برش پایه برای سازه با دیوار برشی
برش پایه برای سازه بدون دیوار برشی
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 44: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نمودار برش پایه برای سازه با دیوار برشی جهت X
نمودار برش پایه برای سازه با دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 45: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نمودار برش پایه برای سازه بدون دیوار برشی جهت X
نمودار برش پایه برای سازه بدون دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 46: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه برش پایه
با توجه به نمودارها و جداول برش پایه سازه در دو حالت مشاهده می شود که سازه ای که دارای دیوار برشی می باشد برش پایه بزرگتری نسبت به سازه بدون دیوار برشی خواهد بود و این بدان معنی است که سازه دارای دیوار برشی نیروی زلزله زیادی به خود جذب خواهد کرد و به دلیل سختی بالایی که دارد نیروی زلزله را جذب و مستهلک خواهد نمود.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 47: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ب) مقایسه تغییرمکان جانبی مرکز جرم سازه
جابجایی مرکز جرم سازه با دیوار برشی جهت X
جابجایی مرکز جرم سازه با دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 48: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ب) مقایسه تغییرمکان جانبی مرکز جرم سازه
جابجایی مرکز جرم سازه بدون دیوار برشی جهت X
جابجایی مرکز جرم سازه بدون دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 49: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه تغییرمکان جانبی مرکز جرم سازه
با توجه به جداول جابجایی مرکز جرم در دو حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی مشاهده می شود که تغییرمکان مرکز جرم سازه در حالت با دیوار برشی به نسبت با دیوار برشی مقادیر کمتری دارد که نشان دهنده این این است که دیوار برشی با توجه به سختی بالای خود قادر است تا از مقادیر جابجایی سازه بکاهد که برای طراحان سازه در سازه های نسبتاً بلند (بالای 7 طبقه) با اضافه نمودن دیوار برشی بتوانند دریفت سازه را کنترل نموده و تغییرمکان سازه از حد مجاز استاندارد 2800 فراتر نرود که این پارامتر یکی ازبهترین مزیت های وجود دیوار برشی در سازه می باشد که هم طراحان در هنگام کنترل دریفت با مشکل مواجه نمی شوند و هم اینکه ساکنین ساختمان در هنگام زلزله اثرات حرکت کمتری در ساختمان حس می نمایند.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 50: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
پ) مقایسه دریفت مرکز جرم سازه
دریفت مرکز جرم سازه با دیوار برشی جهت X
دریفت مرکز جرم سازه با دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 51: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ب) مقایسه دریفت مرکز جرم سازه
دریفت مرکز جرم سازه بدون دیوار برشی جهت X
دریفت مرکز جرم سازه بدون دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 52: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نمودار دریفت مرکز جرم سازه با دیوار برشی جهت X
نمودار دریفت مرکز جرم سازه با دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 53: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نمودار دریفت مرکز جرم سازه بدون دیوار برشی جهت X
نمودار دریفت مرکز جرم سازه بدون دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 54: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه دریفت مرکز جرم سازه
با توجه به جداول و نمودارها مشاهده می شود که دریفت مرکز جرم سازه باز هم به دلیل سختی بالای سازه دارای دیوار برشی کمتر از مقادیر سازه بدون دیوار برشی است.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 55: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ت) مقایسه تغییر شکل سازه
تغییر شکل سازه با دیوار برشی جهت X
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 56: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ب) مقایسه تغییر شکل سازه
تغییر شکل سازه با دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 57: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ب) مقایسه تغییر شکل سازه
تغییر شکل سازه بدون دیوار برشی جهت X
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 58: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ب) مقایسه تغییر شکل سازه
تغییر شکل سازه بدون دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 59: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه تغییر شکل سازه
تغییر شکل قاب خمشی در مقابل زلزله با تغییر شکل جانبی دیوار برشی تفاوت دارد از آنجا که این تغییر شکل ها مشابه هم نیستند وقتی این دو با هم کار می کنند، حرکت جانبی سازه ترکیبی از این دو بوده و شاهد اندرکنش میان قاب و دیوار خواهیم بود که عملکرد مطلوبی در پی دارد. تغییر شکل حرکت قاب خمشی معمولاً بصورت حرکت برشی است، در حالی که دیوار برشی همانند یک تیر طره بلند دارای حرکت خمشی می باشد. به همین جهت در قاب خمشی معمولا حرکات جانبی سازه در پایین طبقات بیشتر بوده و در دیوار برشی برعکس بوده و معمولاً در طبقات بالا دارای حرکت جانبی بیشتری می باشد.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 60: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نیروهای تداخلی بین قاب و دیوار
اندرکنش قاب و دیوار
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 61: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ث) مقایسه جذب انرژی سازه
جذب انرژی سازه با دیوار برشی در قاب نمونه
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 62: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ث) مقایسه جذب انرژی سازه
جذب انرژی سازه بدون دیوار برشی در قاب نمونه
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 63: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ج) مقایسه پیچش سازه
پیچش سازه با دیوار برشی جهت X
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 64: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ج) مقایسه پیچش سازه
پیچش سازه با دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 65: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ج) مقایسه پیچش سازه
پیچش سازه بدون دیوار برشی جهت X
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 66: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ج) مقایسه پیچش سازه
پیچش سازه بدون دیوار برشی جهت Y
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 67: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه پیچش سازه
با توجه جداول ستون Ratio مربوط به نسبت تغییرمکان حداکثر به تغییرمکان متوسط می باشد که طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم این نسبت وقتی بزرگتر از 1/2 باشد سازه دارای نامنظمی پیچشی زیاد بوده و اگر از 1/4 بزرگتر باشد دارای نامنظمی شدید پیچشی خواهد بود و این نسبت هر چقدر بزرگتر از یک باشد نشان دهنده این است که اختلاف مرکز جرم و مرکز سختی سازه با هم فاصله زیادی گرفته و سازه در هنگام وقوع زلزله دچار پیچش می گردد که طبق مقادیر جداول مشاهده می شود که این مقادیر در سازه دارای دیوار برشی به مراتب کمتر از سازه بدون دیوار برشی هستند. (البته ذکر این نکته که جانمایی دیوار برشی در پلان تاثیر بسزایی بر این پارامتر خواهد داشت که در این تحقیق دیوارها کاملا بصورت متقارن قرار گرفته اند)
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 68: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
چ) مقایسه نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع ستون ها
نسبت نیرو به ظرفیت ستون ها در سازه با دیوار برشی در قاب نمونه
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 69: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
چ) مقایسه نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع ستون ها
نسبت نیرو به ظرفیت ستون ها در سازه بدون دیوار برشی در قاب نمونه
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 70: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع ستون ها
با توجه به نتایج نرم افزار مشاهد می شود که در قاب یکسان در حالت با دیوار برشی تمامی مقاطع دارای ظرفیت کافی هستند اما در سازه بدون دیوار برشی بسیاری از مقاطع جوابگو نیستند و ظرفیت کافی را دارا نمی باشند که نشان دهنده این است بایستی مقاطع سازه تقویت شوند که بنابراین مقاطع با ابعاد بزرگتر یا آرماتورهای بزرگتر خواهند داشت بنابرای سازه دارای دیوار برشی از لحاظ مقاطع ستون ها بهینه تر و اقتصادی تر از سازه بدون دیوار برشی خواهد بود.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 71: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ح) مقایسه نسبت مساحت آرماتورهای طولی مقاطع تیرها
مساحت آرماتورهای طولی تیرها در سازه با دیوار برشی در یک طبقه نمونه
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 72: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
ح) مقایسه نسبت مساحت آرماتورهای طولی مقاطع تیرها
مساحت آرماتورهای طولی تیرها در سازه بدون دیوار برشی در یک طبقه نمونه
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 73: مقایسه نتایج نرم افزار در حالت با دیوار برشی و بدون دیوار برشی
نتیجه گیری مقایسه نسبت مساحت آرماتورهای طولی مقاطع تیرها
با توجه به نتایج نرم افزار مشاهده می شود که مقدار آرماتور لازم برای آرماتورهای طولی تیرها در سازه دارای دیوار برشی به مراتب کمتر از سازه بدون دیوار برشی است که این نتیجه نشان دهنده این است که علاوه بر ستون ها مقاطع تیرها نیز در سازه دارای دیوار برشی بهینه تر و اقتصادی تر خواهد بود.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 74: نتیجه گیری کلی
دیوارهای سازه ای (دیوار برشی) برای تحمل بخش اعظمی از بار جانبی بکار می روند. در یک نگاه کلی کاربرد دیوار برشی بعنوان عنصر مقاوم در برابر بار جانبی به همراه قاب خمشی، گزینه ای مناسب برای سیستم باربر جانبی سازه است؛ بطوریکه با رعایت ضوابط آئین نامه می توان سازه مناسبی را طراحی نمود که هم از ظرفیت خوبی برای تحمل نیروها برخوردار بوده و هم جذب انرژی خوبی خواهد داشت و سازه شکل پذیرتر خواهد بود و تغییرمکان های بسیار کمی در برابر نیروی زلزله خواهد داشت که برای طراحان و ساکنین پروژه همگی این موارد مناسب خواهد بود.
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.

## Slide 75
Notes: How presentation will benefit audience: Adult learners are more interested in a subject if they know how or why it is important to them.
Presenter’s level of expertise in the subject: Briefly state your credentials in this area, or explain why participants should listen to you.