## Slide 2
سمینارکارشناسی ارشد
عنوان:
بتن خودمتراکم

## Slide 3: مقدمه
بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی شناخته می شود.
برای رسیدن به اجرای صحیح سازه های بتنی با صرف انرژی و زمان کمتر بتن خودمتراکم تولید گردید.
بتن خودمتراکم بدون نیاز به ویبره توسط وزن خودمتراکم می شود و در سازه های با تراکم بالای آرماتور بسیار کارآمد است.
بتن خود متراکم زمانی که امکان استفاده از ویبراتور وجود نداشته باشد بسیار مناسب می باشد.

## Slide 4: انگیزه و ضرورت تحقیق
با پیشرفت تکنولوژی و بوجود آمدن پروژه ها و سیستم های پیچیده ساختمانی و از سوی دیگر با افزایش ساخت و سازها و اجرای سازه های مهندسی و نیاز به افزایش ضریب اطمینان و ایمنی ساخت و نیاز به دستیابی به ترکیبات جدیدی از مصالح ساختمانی و همچنین مکانیزه کردن امور و کاهش دخالت نیروی انسانی و تسهیل پروژه¬های پیچیده بسیار محسوس می شود.
با گسترش استفاده از بتن ویژگی هایی همچون دوام، کیفیت، تراکم و بهینه سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند لذا با گسترش علم، طراحی سازه ها و شکل طراحی شده مقاطع و اعضا سازه ای پیچیده تر می شود که با ساخت بتن خودتراکم تا حدودی تا حدودی کمک به اجرای اعضا ساختمانی ایجاد گردید.

## Slide 5: تاریخچه
بتن خود متراکم در ابتدا در سال 1986 توسط مهندسین ژاپنی ابداع گردید.
دلیل اولیه ساخت بتن خودمتراکم کمبود دوام بتن در کشور ژاپن در سال 1980 بوده است.
در سال 1988 مهندسین ژاپنی با مصالح محلی موفق به ساخت این بتن شدند.
اولین مقاله راجع به بتن خودمتراکم توسط ازاوا در دومین کنفرانس آسیای شرقی و اقیانوسیه در ژانویه 1989 ارائه شد.
در ابتدا نامی از بتن خودمتراکم نبوده و در تمامی مقالات با عنوان بتن با قابلیت اجرا نامبرده شده است.

## Slide 6: تاریخچه
اولین مقاله ای که در آن از عنوان بتن خودمتراکم استفاده گردید، در سال 1995 در ژاپن به چاپ رسید.
استفاده از بتن خودمتراکم در سال های اولیه دهه 1990 رشد سریع داشته است.
در سال 1998 انجمن مهندسین عمران ژاپن کمیته ای تحقیقاتی با هدف بنا کردن اصول اولیه جهت بکارگیری بتن خودمتراکم در کاربردهای عملی تاسیس نمود تا روند استفاده از بتن مذکور را در ساخت و سازهای عمرانی در این کشور تسریع بخشد.

## Slide 7: تاریخچه
در سال 2002 کنفرانسی با عنوان سازه های بتنی در قرن 21 ام در کشور ژاپن برگزار گردید که شامل شش مقاله در ارتباط با بتن خودمتراکم بود که از این تعداد مقاله چهار مقاله از کشور ژاپن مطرح شده بود.
اولین کاربرد عملی بتن خودمتراکم در ساخت یک ساختمان در سال 1990 در ژاپن صورت گرفت. پس از ان در سال 1991 از این بتن، جهت ساخت برج های پل معلق کابلی اوهاشی استفاده بعمل آمد.

## Slide 8: تاریخچه
پل معلق کابلی اوهاشی

## Slide 9: تاریخچه
نمونه دیگر استفاده از بتن خودمتراکم در دیواره های مخازن پروژه عظیم LNG شرکت گاز اوساکا در ژاپن می باشد که حجم بتن خودمتراکم مصرفی در این پروژه 12000 متر مکعب می باشد. بتن ریزی این پروژه در سال 1998 تکمیل شد. از مزایای استفاده از بتن مذکور در این پروژه:
- صرفه جویی حدود ۶7 درصد در تعداد کارگران
- صرفه جویی حدود 18 درصد در مدت زمان ساخت
- صرفه جویی حدود 29 درصد در تعداد کارگاه ها در مقایسه با بتن معمولی می باشد.

## Slide 10: تاریخچه
پروژه LNG شرکت گاز اوساکا

## Slide 11: تاریخچه
برج لندمارک مرتفع ترین برج در ژاپن بوده و در یوکوهاما واقع شده است. ساخت این برج با ارتفاع 295/8 متر (970 فوت) و 70 طبقه با تعداد 79 آسانسور در سال 1990 شروع و مدت 3 سال به طول انجامید.
برج لندمارک

## Slide 12: تاریخچه
مقالات جدید در رابطه با بتن خودمتراکم
سو و همکاران یک روش جایگزین برای ترکیب SCC ایجاد کردند، از این پس به عنوان روش چینی نامیده می شود. روش چینی با اختلاط تمام سنگدانه ها (شن و ماسه باهم) و بعداً با پرکردن خلأهای سنگین با خمیر شروع می شود.
شریف مسعود خان و دیگران (2018) خصوصیات استاندارد شده فیبر فولاد تزریق شده SCC را بررسی کرد. وی همچنین اظهار داشت که خاصیت سیال بودن بالای SCC آن را برای استفاده در مناطق متراکم مناسب می کند. مشخص شد که الیاف فولادی به عنوان ترک کننده عمل می کنند

## Slide 13: تاریخچه
مقالات جدید در رابطه با بتن خودمتراکم
در سال 2020،J. Sanjeev, K.J.N. Sai Nitesh بر روی مطالعه اثر فولاد و الیاف شیشه بر روی تازه و سخت شده خواص بتن ارتعاشی و بتن خود متراکم مطالعه کرده و نتایج زیر را به دست آوردند.
در سال 2021، Debalina Ghosh, Ammar Abd-Elssamd, Zhongguo John Maa, Diana Hunb بر روی توسعه بتن خود متراکم با الیاف تقویت شده با مقاومت بسیار بالا مطالعه نمودند

## Slide 14: خصوصیات و مزایای بتن خودمتراکم
کاهش زمان اجرا
تولید سریع سازه بتن
تولید بتن کاملاً یک پارچه
عدم نیاز به ویبره
مقاومت فشاری بالا
جایگیری بسیار راحت و کارایی بسیار زیاد

## Slide 15: محدودیت های بتن خودمتراکم
کمبود آزمایش های استاندارد
عدم وجود استانداردهای معتبر
عدم اطلاعات کافی از افزودنی ها
قیمت بالای مصالح
کمبود نیروی ماهر
طرح اختلاط پیچیده به نسبت بتن معمولی

## Slide 16: طرح اختلاط بتن
طرح اختلاط در بتن خود تراکم را باید به نحوی تنظیم نمود که تمام خواص و ویژگی های بتن تازه و سخت شده را برآورده نماید و سه ویژگی زیر را باید داشته باشد.
1) توانایی پر کنندگی
2) قابلیت گذر از میان موانع
3) مقاومت در برابر جداشدگی
استفاده از دو روش حجمی و وزنی برای محاسبه طرح اختلاط بتن متداول است.

## Slide 17: کارایی بتن خودمتراکم
از نظر کارآیی یک نوع بتن خود متراکم مناسب دارای خواص زیر خواهد بود:
در حالت معمولی دارای جریان اسلامپ بیش از ۶۰۰ میلیمتر و بدون جداشدگی
حفظ روانی به مدت حداقل ۹۰ دقیقه
توانایی مقاومت در شیب ۳ درصد در سطح افقی آزاد
قابلیت پمپ شدن در لوله ها به طول حداقل ۱۰۰ متر
مقاومت فشاری ۲۸ روزه حداقل ۱۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

## Slide 18: آزمایش های بتن خودمتراکم
روش های سنجش خواص کارایی قابلیت گذرندگی

## Slide 19: جمع بندی و نتیجه گیری
تولید انواع بتن در صنعت ساختمان سازی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، از آن جمله می توان به بتن خودتراکم اشاره کرد.
بتن خودتراکم نوآوری جدید در شاخه بتن های با عملکرد بالا می باشد که بدون نیاز به هیچ لرزاننده داخلی و خارجی در داخل قالب جاری شده و فقط با استفاده از نیروی جاذبه قالب را پر نموده و آرماتورهای موجود در آن را می پوشاند.
امروزه با توجه به گسترش صنعت ساخت و ساز در جهان و به خصوص روی آوردن مهندسان به ساخت و سازهای عظیم و بلند مرتبه، افزایش ایمنی در تولید و اجرای سازه امری ضروری به نظر می رسد.

## Slide 20: جمع بندی و نتیجه گیری
بتن خودتراکم در طرح اختلاط و ساختارش تفاوت چندانی با بتن معمولی ندارد. البته موادی برای بهبود خواص آن به جهت نیل به خودتراکم شوندگی به آن افزوده می شود.
خواص بتن تازه و بتن سخت شده خودتراکم بستگی زیادی به طرح اختلاط آن دارد. از آن جهت که امروزه از این بتن در پروژه های مهم عمرانی و در حجم وسیع استفاده می شود.
در ژاپن و کشورهای اروپایی با آزمایش ها و کاربردهای مختلف بتن SCC در پروژه های گوناگون، مزیت های استفاده از این بتن در ساخت بزرگراه ها و سازه های مرتبط با آن را به اثبات رسانده اند.

## Slide 21: جمع بندی و نتیجه گیری
نتایج مطالعه بر روی مقایسه بتن خودمتراکم تولید شده با زئولیت و میکروسیلیس در نسبت آب به سیمان
با توجه به طرح اختلاط این آزمایش مقاومت فشاری بتن های حاوی میکروسیلیس از بتن معمولی بیشتر بوده و با افزایش درصد افزودنی این مقاومت افزایش می یابد.
با توجه به طرح اختلاط این آزمایش مقاومت فشار بتن های حاوی زئولیت (با توجه به ثابت بودن مقدار آب به سیمان و ابر روان کننده) از بتن معمولی کمتر بوده و با افزایش میزان درصد این افزودنی مقاومت آن کاهش می یابد.

## Slide 22: جمع بندی و نتیجه گیری
نتایج مطالعه بر روی مقایسه بتن خودمتراکم تولید شده با زئولیت و میکروسیلیس در نسبت آب به سیمان
مقاومت فشاری نمونه های حاوی میکروسیلیس از نمونه های زئولیتی بیشتر است.
با افزایش مقدار میکروسیلیس و کاهش تخلخل و نفوذپذیری خمیر سیمان، مقاومت فشاری بتن خودتراکم افزایش می یابد.
استفاده از بتن های خودتراکم باعث کاهش زمان انجام پروژه (تا 80% در اجزای سقف و تیر و ستون) نسبت به بتن معمولی می شود.
تعداد نیروی انسانی بیشتری برای استفاده از بتن های معمولی به نسبت بتن های خودتراکم لازم است.

## Slide 23: جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی تأثیر ضخامت پوشش بتن و جنس روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم
بررسی نتایج حاصل از میزان جذب آب و نفوذ آب نشان می دهد که بیشترین جذب و عمق نفوذ آب در در شرایط جزر و مدی صورت گرفته که بیانگر مخرب تر بودن این محیط است.
با انجام آزمایش نفوذ یون کلر مشاهده شد نفوذ یون کلر در شرایط ساحل کمترین مقدار و در شرایط جزر و مدی بیشترین مقدار را دارد.
بررسی نتایج حاصل از آزمایشات پتانسیل خوردگی و جریان خوردگی نشان می دهد که در مدت زمان نگهداری نمونه ها در هیچکدام از محیط ها احتمال خوردگی وجود ندارد.

## Slide 24: منابع
[1] اریا، عرفان، 1393 ، تاتیر استفاده از ضایعات نشکن به عنوان درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، دانشگاه زیباکنار.
]2[ N. Su, K.C. Hsu, H.W. Chai, A simple mix design method for Self- Compacting Concrete, Cement and Concrete Research 31(2001)1799–1807.
]3[ R.B. Ardalan, Z.N. Emamzadeh, H. Rasekh, A. Joshaghani, B. Samali, Physical and mechanical properties of polymer modified self-compacting concrete (SCC) using natural and recycled aggregates, J. Sustainable Cement-Based Materials 9 (2020) 1–16, https://doi.org/10.1080/21650373.2019.1666060.
]4[ G. De Schutter, P. Bartos, P. Domone, and J. Gibbs, Self-Compacting Concrete. 2008.
]5[ J. Gołaszewski, A. Kostrzanowska-Siedlarz, G. Cygan, M. Drewniok, Mortar as a model to predict self-compacting concrete rheological properties as a function of time and temperature, Constr. Build. Mater. 124 (2016) 1100–1108, https:// doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.136.
]6[ J. A. Daczko, Self-Consolidating Concrete: Applying what we know. 2012.

## Slide 25: منابع
]7[ N. Roussel, Understanding the Rheology of Concrete. 2011.
]8[ P. Billberg, (2019) ‘‘Casting of Self Compacting Concrete Casting of Self Compacting Concrete.”
]9[ T. Proske, K.H. Khayat, A. Omran, O. Leitzbach, Form pressure generated by fresh concrete: A review about practice in formwork design, Mater. Struct. Constr. 47 (7) (2014) 1099–1113, https://doi.org/10.1617/s11527-014-0274-y.
]10[ Y. Qian, S. Kawashima, Distinguishing dynamic and static yield stress of fresh cement mortars through thixotropy, Cem. Concr. Compos. 86 (2018) 288–296, https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.11.019.
]11[ L.J. Struble, M.A. Schultz, Using creep and recovery to study flow behavior of fresh cement paste, Cem. Concr. Res. 23 (6) (1993) 1369–1379, https://doi.org/ 10.1016/0008-8846(93)90074-J.
]12[ F. de Larrard, C.F. Ferraris, T. Sedran, Fresh concrete: A Herschel-Bulkley material, Mater. Struct. 31 (7) (1998) 494–498, https://doi.org/10.1007/ BF02480474.

## Slide 26: منابع
]13[ S. Tichko et al., Influence of the viscosity of self-compacting concrete and the presence of rebars on the formwork pressure while filling bottom-up, Eng. Struct. 101 (2015) 698–714, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.08.008.
]14[ A. Adjrad et al., Prediction of the rupture of circular sections of reinforced concrete and fiber reinforced concrete, Int. J. Concr. Struct. Mater. (2016) 1–9, https://doi.org/10.1007/s40069-016-0137-8.
]15[ C. Shi et al., A review on mixture design methods for self-compacting concrete, Constr. Build. Mater. 84 (2015) 387–398.
]16[ H. Okamura, Self-compacting high-performance concrete, Concr. Int. (2017) 50–54.
]17[ K. Ozawa, High-performance concrete based on the durability design of concrete structures, in: Proc. of the Second East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, 1989.
]18[ M.M. Kamal et al., Mechanical properties of self-compacted fiber concrete mixes, HBRC J. 10 (1) (2014) 25–34.
]19[ M.J. Oliveira, A.B. Ribeiro, F.G. Branco, Curing effect in the shrinkage of a lower strength self-compacting concrete, Constr. Build. Mater. 93 (2015) 1206–1215.

## Slide 27: منابع
]20[ M. Kamal et al., Experimental investigation on the behavior of normal strength and high strength self-curing self-compacting concrete, J. Build. Eng. (2017), https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.12.012.
]21[ Shariq Masood Khan, Int. J. Emerging Technol. Eng. Res. 4 (2018) 241–246.
]22[ J. Sanjeev, K.J.N. Sai Nitesh (2020), Study on the effect of steel and glass fibers on fresh and hardened properties of vibrated concrete and self-compacting concrete, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.208.
]23[ Debalina Ghosh, Ammar Abd-Elssamd, Zhongguo John Ma, Diana Hun, (2021), Development of high-early-strength fiber-reinforced self-compacting concrete, Construction and Building Materials 266 (2021) 121051.